## Slide 1: KAP 140 AUTOPILOT
CESSNA 182T NAV III
Notes: We are going to talk about MACA, Joint Operations, and Mission Approval
This is not complicated. I Promise

## Slide 2: Plan
Présentation de l’équipement
Limitations
Utilisation en vol
  Phase de montée
  Atteinte du niveau et croisière
  Approche
  Approche interrompue
Effets d’une panne de l’équipement

## Slide 3: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Bouton d’engagement / désengagement de l’autopilote
  Doit être pressé et maintenu
  Enclenche l’AP en mode ROL et VS (capture la VS instantanée)
  Désengage l’AP

## Slide 4: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Bouton HDG
  Active le mode HEADING
  Contrôle le roulis pour atteindre et maintenir le cap - pinule
  Permet de basculer entre les modes ROL et HDG

## Slide 5: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Bouton NAV
  Capture automatique et suivi de VOR, LOC, ou GPS sélectionné dans le HSI
  Intêret pour l’enroute

## Slide 6: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Bouton APR
  Capture automatique et suivi de VOR, GPS, LOC et Glide slope (ILS)
  Intêret pour les approches aux instruments

## Slide 7: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Bouton REV
  Capture automatique d’un LOC en “backcourse”
  La réponse au LOC est inversé (dans le HSI: front course !)
  Seulement lorsque la fréquence d’un LOC est active

## Slide 8: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Bouton ALT
  Switch entre les fonctions ALT et VS

## Slide 9: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Boutons VS
  L’effet dépend du mode vertical sélectionné:
  VS mode: un appui bref montre la VS capturée
  VS mode: un appui plus long modifie la VS par incrément de 100 fpm
  Quand une altitude armée est atteinte (mode ALT), un appui plus long modifie l’altitude de 20ft (affichage inchangé).

## Slide 10: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Bouton ARM (concerne l’altitude)
  Active ou désactive l’armement d’altitude (pour revenir en mode d’alerte)

## Slide 11: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Bouton BARO
  Affiche le réglage de QNH à la place de l’alerte altitude
  Les boutons rotatifs sont utilisés pour le réglage

## Slide 12: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Boutons rotatifs
  Permettent de régler l’alerte d’altitude
  Après appui sur BARO, permettent de régler le QNH

## Slide 13: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Alerte d’altitude / VS / réglage du QNH
  Alerte d’altitude. Un son est produit quand à 1000ft puis à 200ft de cette altitude
  UP/DN  affiche la valeur effective de VS
  BARO  affiche le QNH enregistré

## Slide 14: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Pitch Trim annunciator
  Indique la direction du TRIM
  FLASH si le TRIM n’est pas satisfait dans les 10 secondes
  L’indication PT sans flèche indique un dysfonctionnemen

## Slide 15: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Signal “AP”
  Apparait quand l’AP est engagé
  FLASHE lors de l’engagement ou du désengagement de l’AP

## Slide 16: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Pitch (P) et Roll (R) axis annunciator
  Indique un dysfonctionnement de l’axe désigné
  En air turbulent, P peut s’allumer par intermittence

## Slide 17: Contrôles et indications
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
VS
P
T
3500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
Ligne supérieure: ce qui est actif
Ligne du bas: ce qui est armé (à venir)
ARM
NAV

## Slide 18: Limitations
Approuvé pour les approches ILS de catégorie 1
Vitesse:160 KIAS max, 80 KIAS min
Extension des volets maximale: 10°
Asymétrie maximale de répartition du fuel: 40 kg
Doit être désengagé sous 200ft AGL durant l’approche, et sous 800ft AGL pour les autres phases du vol
Il est prohibé de contrer par la force l’AP
L’utilisation est interdite si l’intercom est inopérant
L’AP doit être éteint pour le décollage et l’atterrissage
La vérification prévol de l’AP est requise
Le pilote doit être attaché en place gauche pour utiliser l’AP
Le breaker de l’AP doit être tiré si le voyant“PITCH TRIM” s’illumine.

## Slide 19: ATTENTION !
Le G1000 et l’AP KAP 140 n’échangent pas leur information de QNH
Tout changement de QNH (avant descente ++) devra donc impérativement être appliqué trois fois:
  G1000
  KAP 140
  Altimètre analogique de secours
Le BUG ALTI du G1000 est également indépendant de l’alerte altitude du KAP 140

## Slide 20: Pré-vol
Master et Avionics Switch BUS 2 – On
Le test interne est OK si la procédure se déroule jusqu’au retentissement du son final
Test du Trim Electrique Manuel:
  LH trim switch - DN, off, puis UP (pas de mvt du trim)
  RH trim switch - DN, off, puis UP (le voyant rouge PT s’allume mais pas de mvt du trim)
  LH et RH switch – DN et maintenus (trim tourne vers le bas)
  Appuyer et maintenir A/P DISC/TRIM INT Switch (trim stoppe)
  Relacher A/P DISC/TRIM INT Switch (Trim reprends)
  Répéter les opérations 3 – 5 en position UP

## Slide 21: Pré-vol (suite)
BARO Setting flashe – Entrer le QNH local
Trim de profondeur – Réglée pour le décollage
Avant le décollage:
  A/P DISC/TRIM Switch – Appuyer
  BARO – Réglé
  ALTITUDE Select – Réglé
Si le test de l’autopilote échoue, l’avion peut continuer à voler avec le breaker de l’AP tiré.

## Slide 22: Montée initiale
Trimmer l’avion pour obtenir une vitesse de 90KIAS.
Après 800 ft AGL avec les ailes à plat, engager l’AP
  AP sera en mode ROL et VS (affiché sur l’écran)
Appui bref sur UP/DN pour afficher la valeur capturée de VS
  AP va capturer le taux de montée au moment où il est engagé
  Un taux de montée trop élevé peut conduire à un décrochage
  Ajuster la VS avec les touches UP/DN
Utiliser le bouton tournant pour sélectionner l’altitude cible
Appuyer sur ARM pour verrouiller celle-ci
Tourner la pinule avec le cap d’interception souhaitée
Appuyer sur HDG pour se diriger vers ce cap
Appuyer sur la touche CDI pour sélectionner la source de navigation
Appuyer sur NAV pour que l’AP capture la course désirée (CDI)

## Slide 23: Indications durant la montée initiale
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
ROL
AP
VS
P
T
3500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Engager l’AP
ROL (roll mode)
VS (vertical speed)
Capture le taux de montée
au moment de l’engagement
Altitude Alerter

## Slide 24: Indications durant la montée initiale
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
ROL
AP
VS
P
T
500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Brièvement
Affiche transitoirement le taux
de montée capturé

## Slide 25: Indications durant la montée initiale
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
ROL
AP
VS
P
T
3500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
ARM: arme l’altitude pré-
sélectionnée
ALT ARM: confirme que l’AP
prévoit de capturer cette ALT

## Slide 26: Indications durant la montée initiale
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
VS
P
T
3500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
Appuyer sur HDG pour voler au
cap sélectionné par la pinule
ROL  HDG
L’avion vire au taux standard vers ce cap

## Slide 27: Indications durant la montée initiale
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
VS
P
T
3500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
ARM
Appuyer sur NAV pour
armer le mode
NAV
NAV ARM indique que l’AP
est prêt à capturer le radial
sélectionner dans le HSI, puis
à le suivre.

## Slide 28: Indications durant la montée initiale
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
NAV
AP
VS
P
T
3500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
HDG  NAV quand la course du HIS
est interceptée
NAV ARM disparait au moment de
la capture

## Slide 29: Indications durant la montée initiale
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
NAV
AP
ALT
P
T
3500
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
Altitude désirée
VS  ALT confirmant la capture
de l’altitude présélectionnée
ALT ARM disparait une
fois la capture effective

## Slide 30: Remarque
A tout moment, en mode VS, l’altitude instantanée peut
être capturée en appuyant sur ALT (basculant de fait en mode ALT).

## Slide 31: Indications durant la descente
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
VS
P
T
-300
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
ARM
APR
Mode VS
Appuyer sur DN pour
choisir le taux de descente
Taux de descente
affiché brièvement

## Slide 32: Approche
Mode approche sélectionné avec APP. Capture plus précise.
Lors du switch du CDI (PFD) de GPS à NAV1, l’AP passera automatiquement en mode ROL. Il faudra re-sélectionner APP une fois la source CDI appropriée sélectionnée
Approche de non précision
  Sélectionner la MDA dans l’alerte d’altitude (vérifier l’armement) et dans le PFD
  Au FAF, sélectionner le mode VS avec la touche ALT
  Sélectionner le taux de descente avec DN
  Après capture la MDA peut être finement ajustée avec les touches UP/DN (incréments de 20 pieds)
ILS
  Sélectionner la DH dans le PFD, pré-régler l’altitude d’approche interrompue dans l’alerte d’altitude
  Désengager l’AP à l’altitude de décision (DH)

## Slide 33: Indications pendant l’approche
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
ALT
P
T
2995
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
ARM
APR
BARO: réglage du QNH !!

## Slide 34: Indications pendant l’approche
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
HDG
AP
VS
P
T
3000
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
HDG permet de voler une attente
Ou le virage conv. de procédure
En mode APP, l’AP maintient l’axe d’approche de façon
plus précise qu’en mode NAV
ARM
APR
APP permet d’armer le
Mode approche

## Slide 35: Indications pendant l’approche
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
NAV
AP
VS
P
T
3000
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
ALT
ARM
Attention ! Lors du changement de source de navigation
(GPS  NAV1), l’AP passe automatiquement en mode ROL (et quitte le mode NAV). Il faut donc réarmer le mode
NAV ou APP à l’issue.

## Slide 36: Indications pendant une approche ILS
BARO
ARM
UP
DN
AP
HDG
NAV
APR
REV
ALT
P
R
APR
AP
ALT
P
T
3000
ALERT FT
BENDIX/KING
KAP 144
GS
ARM
Le glide slope s’armera dès que le LOC
est capturé et qu’un signal glide slope est reçu.
Lors de l’interception du glide, GS ARM disparait et GS
remplace l’indication ALT ou VS.

## Slide 37: Approche interrompue
G1000 suspends le séquence automatique des waypoints après le passage du MAPt, l’indication SUSP apparaît
DESENGAGER l’AP pour effectuer la remise de gaz
Appuyer sur CDI (PFD), si nécessaire, pour sélectionner la source appropriée
  Habituellement, le GPS est indiqué pour la MAP
Appuyer sur SUSP (PFD) pour débuter le séquençage de l’approche interrompue
  Contrôler les restrictions d’altitude sur la carte d’approche
  Ne pas engager l’AP en dessous de 800ft AGL
Régler l’altitude cible de l’approche interrompue dans l’alerte d’ALT
  Idéalement, cette altitude devrait être réglée durant la descente sur l’ILS
Après le début de l’approche interrompue, reprendre les procédures de montée intiale

## Slide 38: Effets d’une panne
  Panne de l’horizon artificiel – Pas d’effet
  Panne de l’AHRS – Mode ROL uniquement
  Panne du coordinateur de virage - l’AP se désengage
  Panne du HSI – Pas de signal de cap  Mode ROL
  Panne de l’encodeur d’altitude du transpondeur: perte du mode Altitude Alerter
  Panne de GIA 63 (integrated avionics unit) n°2 – Mode ROL uniquement
  Panne de GMA 1347 (InterCom) – Plus de sons émis

## Slide 39: ATTENTION ! RAPPEL !
Le G1000 et l’AP KAP 140 n’échangent pas leur information de QNH
Tout changement de QNH (avant descente ++) devra donc impérativement être appliqué trois fois:
  G1000
  KAP 140
  Altimètre analogique de secours
Le BUG ALTI du G1000 est également indépendant de l’alerte altitude du KAP 140

## Slide 40: Attitude-based vs Rate-based
Il existe deux types d’autopilotes, selon qu’ils sont basés sur:
  Un coordinateur de virage (DC) ie rate-based: KAP 140, STEC55…
  Un horizon artificiel ie attitude-based: KFC225, DFC90 (Avidyne), GFC700 (Garmin)…
Les premiers sont plus simples et conception et souvent plus fiables.
Cependant, ne connaissant pas l’attitude de l’avion, ils la dérivent à partir du taux de roulis (DC) et du vario. Dans les turbulences, ils sont souvent moins efficaces que les premiers pour stabiliser l’avion.